2020年第4季度嘉兴市城市公共供水水质监测通报

为促进城市供水水质管理工作，嘉兴市住房和城乡建设局委托浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站对全市县（市）级以上城市公共供水管网进行了抽样监测，现将 2020年第4季度水质监测情况公告如下：

| 序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样地点 采样日期 项目 | 浙师大附属 | 凤鸣高级中学 | 三菱4S店 | 城西小学 | 敬老院 | 如意小区 | 乍浦中心小学 |  |  |
|  |  | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 | 2020.10.27 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
| 4 | 菌落总数 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 100 | CFU/m L |
| 5 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L |
| 6 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005 | mg/L |
| 7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
| 8 | 铅 | 0.00010 | 0.00017 | 0.00007 | 0.00014 | 0.00006 | 0.00006 | <0.00005 | 0.01 | mg/L |
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L |
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 | mg/L |
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
| 12 | 氟化物 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 1.0 | mg/L |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | 1.28 | 2.55 | 2.22 | 1.82 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 10(20) | mg/L |
| 14 | 三氯甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.06 | mg/L |
| 15 | 四氯化碳 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 | mg/L |
| 16 | 溴酸盐 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 | mg/L |
| 17 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | mg/L |
| 18 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
| 19 | 浑浊度 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 1 | NTU |
| 20 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 级 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — |
| 22 | pH | 7.73 | 7.82 | 7.87 | 7.77 | 7.87 | 7.77 | 7.66 | 6.5-8.5 | — |
| 23 | 铝 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.035 | 0.036 | 0.027 | <0.02 | 0.2 | mg/L |
| 24 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
| 25 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L |
| 26 | 铜 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0007 | 1.0 | mg/L |
| 27 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L |
| 28 | 氯化物 | 46.8 | 63.2 | 53.2 | 46.5 | 41.5 | 42.3 | 42.7 | 250 | mg/L |
| 29 | 硫酸盐 | 45.5 | 73.2 | 56.8 | 50.0 | 45.2 | 45.5 | 45.5 | 250 | mg/L |
| 30 | 溶解性总固体 | 264 | 353 | 311 | 284 | 235 | 246 | 238 | 1000 | mg/L |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计） | 121 | 141 | 143 | 131 | 117 | 117 | 109 | 450 | mg/L |
| 32 | 耗氧量（CODMn法,以O2计) | 1.58 | 1.74 | 1.50 | 1.90 | 1.31 | 1.27 | 1.31 | 3(5) | mg/L |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | mg/L |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | mg/L |
| 35 | 总α放射性 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | Bq/L |
| 36 | 总β放射性 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 1 | Bq/L |
| 37 | 余氯 | 0.19 | 0.47 | 0.19 | 0.26 | 0.53 | 0.50 | 0.77 | ≥0.05 | mg/L |
| 38 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.002 | mg/L |
| 39 | 敌敌畏 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | 0.001 | mg/L |
| 40 | 滴滴涕 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001 | mg/L |
| 41 | 氨氮（以N计） | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.5 | mg/L |

注：1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值。

2.嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网杭州监测站检测。

嘉兴市住房和城乡建设局   浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站